УРОК 6: Двоична аритметика

Правилата за смятане с двоични числа много приличат на правилата за смятане с десетични числа. Разликата е, че се работи само с цифрите на двоичната бройна система.

1. Събиране на двоични числа

Нека направим анализ на аритметичното действие събиране в десетична бройна система:

- За удобство числата се записват едно под друго.

- Събирането се извършва отдясно наляво.

- Събират се цифрите в съответните позиции, като се започва от цифрите на единиците.

Ако полученото число е едноцифрено, то се записва в съответната позиция на сумата.

В противен случай в съответната позиция на сумата се записва цифрата на единиците и се прави пренос с останалите цифри в съседната лява позиция.

4. Тези стъпки се извършват последоватено за всички събираеми цифри и преноси за всяка следваща позиция на числата.

При събиране на двоични числа действията са аналогични:

- Числата се записват едно под друго.

- Събирането се извършва отдясно наляво.

- Събират се цифрите в съответните позиции, като се започва от нулева позиция.

Ако полученото число е 0 или 1, то се записва в съответната позиция на сумата.

В противен случай като резултат се записва 0 и се прави пренос от една 1 в съседната лява позиция.

Като резултат от събирането на:

- две единици се получава 0 и пренос в предната (лява) позиция 1;

- три единици се получава 1 и пренос в предната (лява) позиция също 1;

- четири единици се получава 0 и пренос в предната (лява) позиция две единици;

- пет единици се получава 1 и пренос в предната (лява) позиция две единици и т.н.

- Тези стъпки се извършват последоватено за всички събираеми цифри и преноси за всяка следваща позиция на числата.

Правила за събиране на две цифри в двоична броина система:

0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 0 и пренос 1

Примери: Съберете числата 10010(2) и 1011(2); 1011(2) и 11001(2); 10011(2) и 1010(2); 1011(2) и 110(2).

Задачи:

1) 101101(2) + 10100(2) =

2) 1111101(2) + 101111(2) =

3) 1001000(2) + 1001(2) =

4) 11011111(2) + 11011001(2)=

5) 1111011(2) + 100010(2) =

6) 1000000(2) + 111111(2) =

2. Изваждане на двоични числа

Правилата за смятане с двоични числа много приличат на правилата за смятане с десетични числа. Разликата е, че се работи само с цифрите на двоичната бройна система.

Изваждането на двоични числа е напълно аналогично с това на десетични числа:

0 – 0 = 0

1 – 0 = 1

1 – 1 = 0

10 – 1 = 1

Примери: Извадете числата 101101(2) и 10100(2); 1111101(2) и 101111(2); 1001000(2) и 1001(2); 11011111(2) и 11011001(2); 1111011(2) и 100010(2); 1000000(2) и 111111(2).

Задачи:

| 1) 101101(2) - 1010(2) = | 2) 111101(2) - 101111(2) = | 3) 10010(2) - 1001(2) = |
| --- | --- | --- |
| 4) 110111(2) - 11001(2)= | 5) 11011(2) - 1000(2) = |  |

3. Умножение на двоични числа

Правилата за смятане с двоични числа много приличат на правилата за смятане с десетични числа. Разликата е, че се работи само с цифрите на двоичната бройна система.

Действието умножение в двоична бройна система е аналогично на това в десетичната и се свежда до действие събиране.

Правила за умножение на две цифри в двоична броина система:

0 х 0 = 0

1 х 0 = 0

0 х 1 = 0

1 х 1 = 1

Примери: Умножете числата 1101(2) и 111(2); 1111(2) и 101(2); 1011(2) и 11001(2); 11101(2) и 11101(2); 1111(2) и 10111(2);

Задачи: Намерете произведението на двоичните числа:

1) 100 * 10000 =

2) 1010 * 10 =

3) 1001 * 1010 =

4) 1110 * 111 =

5) 101 * 1010 =

6) 1000 * 111 =

Дом.4:

11011(2) + 10010(2) = 101101(2)

111000(2) + 1101(2) = 1000101(2)

10011(2) - 1010(2) =

1010(2) - 110(2) =

10010(2) * 1011(2) =

10011(2) * 110(2) =